昌乐中医院

信息化系统改造项目

招标文件

二〇二二年二月八日

# 第一部分、项目概述及商务要求

## 项目背景

根据医院IT现况，需要部署一套云平台集群进行医院各类业务系统的建设，同时能够充分保护现有IT资产，通过利旧现有部分服务器和存储部署多集群，结合裸金属集群技术，为医院高负载业务提供技术支撑，实现云平台与物理机的统一管理运维。

此外，云平台软件功能需支持模块化扩展，能够根据医院需求逐渐完善功能和架构，最终构建出一套稳定、高效、安全、先进的医疗私有云架构。

## 建设目标

通过云平台集群进行各类业务系统的建设，在充分保护原有IT资源的基础上，实现医院资源的全部池化及上云管理，构建出一套高效安全的私有云架构，承载不少于30台虚机运行，实现了对IT资源的统一管理调度，为建设智慧医院云平台夯实基础。

## 商务要求

在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有良好的技术服务能力及售后服务的能力，具备本地化服务能力。

# 第二部分、技术要求及说明

## 技术标准及要求

1、货物必须为正规、合格产品，质量达到国家有关标准。

2、云平台和分布式集群系统提供满足院内实际需求的软件系统和硬件设备。

| 序号 | 商品名称 | 说 明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云平台系统 | 完全独立自主研发的云平台，不基于任何开源云产品进行二次开发，核心开源、自主可控。在核心的计算、网络、存储等IaaS（基础设施即服务）功能之上，支持异构虚拟化统一管理，企业管理，容灾备份，弹性裸金属管理，可视化资源编排，应用中心等功能，满足医院云平台统一运维和运营管理的需求。支持计算虚拟化、网络虚拟化、存储虚拟化，账号自服务等；单管理节点支持物理机上限100,000台，支持管理节点高可用和虚拟机高可用云主机快照等全部功能（详见产品技术要求）。 | 套 | 1 |
| 2 | 分布式集群系统 | 拥有自主知识产权，非OEM产品，非联合产品； 为保障未来灵活扩容需求，要求支持工业标准的x86 通用硬件，要求硬件不能限定品牌，不能限定硬件部件的型号及技术参数。升级、扩容的过程中用户可以选择自行增加硬件部件；支持统一存储资源池异构服务器（详见产品技术要求）。 | 套 | 1 |
| 3 | 业务交换机 | 以太网交换机主机,支持24个10/100/1000BASE-T电口，4个1G/10G BASE-X SFP+端口，支持AC+4个万兆多模模块。 | 台 | 2 |
| 4 | 内网交换机 | L3以太网交换机主机 支持24个 1G/10G BASE-X SFP PLUS，含12个SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) （详见产品技术要求）。 | 台 | 2 |
| 5 | 光纤 | 16条万兆多模光纤-3m，10条万兆多模光纤-8m，8条万兆多模光纤-10m | 批 | 1 |
| 6 | UPS | 15KS主机1台，CNW12V/100AH电池16块，A16电池柜1套，延时1小时（详见产品技术要求）。 | 套 | 1 |
| 7 | 机柜 | 标准服务器机柜2000mm*1000mm*600mm，前网后网，2个14口32A PDU，8口USB KVM切换器一台。 | 套 | 1 |
| 8 | 服务 | 设备上架加电，系统安装与调试，设备联调，灾备演练等；提供系统和数据迁移服务，需支持断点续传，迁移需保障数据完整性和一致性。 | 宗 | 1 |

## 产品技术要求

一、云平台系统，1套

1、总体要求：云平台具备自主知识产权，核心代码开源；

- 云平台为国产自研产品，即不基于OpenStack、CloudStack等开源项目进行商业化二次开发，核心代码开源并提供在线下载地址；

- 云平台所有功能API开放使用，提供REST API开发手册、Java SDK、Python SDK的在线下载；

2、云主机管理要求：

- 支持采用多种策略创建云主机和批量创建云主机；

- 支持创建、停止、启动、重启、关闭电源、删除、暂停、恢复等基本生命周期控制；

- 支持在最少3台，最多10台物理服务器的情况下，在2分钟内完成200台云主机批量创建，有项目相关的国家级第三方证明+自有视频/截图；

- 支持云主机的启动顺序调整，支持网络、硬盘和光驱3种启动方式，支持在图形界面对启动顺序进行调整，支持网络启动优先、硬盘启动优先等设置；

- 支持终端的方式访问云主机，而不依赖云主机远程工具，支持控制台设置密码（支持强制设置）；

- 支持SPICE、VNC、SPICE+VNC三种模式的控制台，SPICE协议新增SSL加密通道；

- 支持ImageStore/Ceph类型的镜像服务器创建的云盘进行在线/离线快照；

- 支持两种快照类型，分别为单盘快照和快照组，快照组支持以组为单位批量恢复

- 支持恢复快照后自动启动云主机；

- 支持批量删除云主机快照；

- 支持云资源回收站，当云资源被删除后，将移入回收站，提供恢复和确认销毁；

- 支持全局设置云主机防欺诈模式，阻止用户非法修改IP地址和MAC地址后发出的数据包；

- 支持对单个云主机单独设置防欺诈模式；

- 支持所有主存储类型上的云主机进行在线迁移；

- 支持按目标计算节点负载高低迁移云主机/云盘；

- 支持在线修改云主机CPU/内存配置；

- 支持云主机动态加载和卸载云盘，支持优化驱动模型，支持SCSI WWN号唯一识别；

- 支持云主机动态加载和卸载网卡，支持设置默认网卡；

- 支持云主机动态加载和卸载虚拟光驱；

- 支持修改云主机的网卡类型，满足特殊用户对于网卡驱动及型号的定制需求；

- 支持网卡多队列，将网络中断分散到不同的CPU处理，提高vCPU处理网络中断的性能瓶颈

- 支持创建云主机时导入User Data；

- 支持Linux等操作系统SSH密钥注入，支持创建和删除密钥；

- 支持SSH密码方式登录，创建云主机时可通过UI设置主机名/密码，简化操作，提升用户体验（支持强制设置）；

- 支持云主机设置优先级，当出现资源竞争时，优先保证优先级为高的云主机的资源使用；

- 支持主流GPU设备的直通和虚拟化，支持将GPU设备或vGPU设备加载到云主机中，支持关机自动卸载；

- 支持将VDI客户端USB设备重定向到云主机，支持该已挂载USB设备的云主机在线迁移到其他计算节点位置；

- 支持基于云主机制作模板，通过模板进行云主机的创建；

- 支持云主机配置UEFI、Legacy两种BIOS模式，支持在云主机详情页修改BIOS模式；

- 支持从云主机内部获取CPU、内存、磁盘容量等相关监控数据；

- 支持动态资源调度（DRS），支持以集群为单位监控物理机CPU或内存负载情况；

- 支持云主机高可用，当物理机发生故障时，云主机会自动重启，支持UI上展示恢复过程；

3、弹性伸缩组要求

- 支持弹性伸缩组的创建、启动、停止、删除等生命周期管理；

- 支持自定义健康检查方式、健康检查时间、健康检查宽限时间等健康检查；

- 支持设置弹性伸缩策略，支持自定义触发条目、触发条件、持续时间、冷却时间、云主机移除策略、每次减少数量的缩容策略和每次增加数量的扩容策略；

- 支持根据云主机外部/内部监控条目CPU使用率、内存使用率触发弹性伸缩；

- 支持弹性伸缩消息通知，支持查看伸缩记录；

4、物理机管理要求

- 支持KVM虚拟化技术、VMware虚拟化，支持对服务器CPU进行虚拟化的功能；

- 支持ARM和X86两种及以上CPU架构体系，支持对ARM和X86架构等CPU硬件虚拟化功能和CPU超额分配；

- 支持创建自定义标签并绑定到物理机，并通过标签检索物理机；

- 支持物理网卡SR-IOV配置，既能够继承网卡直通的高性能优势，又同时支持物理网卡设备的跨虚拟机共享；

- 支持NVIDIA和AMD显卡虚拟化切割成vGPU，通过指定规格和指定设备两种方式为云主机加载vGPU；

5、网络要求：

- 支持云主机配置IPv4、IPv6或双栈（IPv4+IPv6）类型的网络，并可使用多种网络服务；

- 支持在扁平网络或VPC网络中创建负载均衡，通过流量分发扩展应用系统对内的服务能力；

- 支持TCP/UDP/HTTP/HTTPS协议的负载均衡服务，用户创建的负载均衡器可以将公网地址的访问流量分发到一组后端的云主机上；

- 云平台提供不限数量的负载均衡；

- 支持使用云平台集成的HTTP协议的负载均衡支持并发连接数200W以上，数据吞吐4Gbps以上；

- 支持在TCP、HTTP协议的负载均衡监听器配置后端云主机健康检查，支持自动判断并隔离不可用的云主机；

- 支持负载均衡监听器指定轮询、最小链接、源地址哈希和加权轮询等不同算法；

- 支持创建二层网络，支持NoVLAN、VLAN、VxLAN三种组网模式；

- 支持创建三层网络，支持公有网络、私有网络、系统网络，用户能够将指定用途网络创建在指定网络类型中；

- 支持与外部物理网络通过扁平网络、路由网络和VPC网络三种模式进行组网；

- 支持分布式DHCP网络服务，任意物理节点的宕机不会对全局网络产生影响；

- 支持为DHCP服务指定IP地址，防止网络规划过程中IP冲突；

- 支持对全局网络拓扑进行查看，支持高亮显示；

- 支持自定义选择资源展示拓扑图；

- 支持云主机使用多个弹性IP，在多运营商线路接入的情况下，云主机通过绑定多个公网IP和外部通信；

- 支持在UI界面将物理网卡虚拟化切割成多张VF类型的网卡直接给云主机使用；

- 支持IPsec隧道功能，通过云路由IPSec，实现点到点的虚拟私有网络（VPN）连接；

- 支持云平台设置黑洞路由，可防止内网流量意外走到公网，导致流量泄露和带宽被消耗；

- 支持直接在云平台设置云路由条目和优先级；

- 支持对VPC路由器配置防火墙，VPC防火墙创建后，路由器网卡的入方向将增加默认的系统规则集以保证业务正常运行，网卡的出入方向规则均可自由配置；

- 支持自定义规则优先级以及行为，根据报文源目的IP、协议、源目的端口、TCP flag、ICMP Type进行过滤；

- 支持通过防火墙规则模板实现规则的快速创建；

- 支持采用多种内容形式添加防火墙规则，支持固定IP地址、IP范围、CIDR等批量填写；

- 支持在VPC路由器配置NetFlow服务，支持通过Netflow对VPC路由器网卡的进出流量进行分析监控；

- 支持Netflow V5、V9两种数据流输出格式；

- 支持在云平台接管硬件交换机的SDN网络，降低网络延迟的同时提升VXLAN网络性能；

- 支持创建VPC路由器的全生命周期管理，包括：创建、删除、启动、停止、重启、迁移、VPC网络的加载/卸载，东西向流量的设置、云路由网络的所有网络服务，集中在VPC路由器中配置DNS；

- 支持组播功能，将组播源发送的组播消息转发给云主机；

- 支持多运营商线路源进源出，大大提升了网络传输的效率；

- 支持在云路由器配置SNAT的开启和关闭状态，以灵活满足云路由网络传输需求；

- 支持配置OSPF动态路由协议，实现和物理交换机建立OSPF邻接关系；

- 支持云路由端口转发服务，一个公网IP可以通过不同的端口映射到后端云主机，节约公网IP资源；

- 支持创建VPC网络、添加网络段、加载/卸载VPC路由器、删除；

- 支持为网络服务提供虚拟IP，用于内部私网的负载均衡网络服务；

- 支持VPC网络提供安全组、虚拟IP、弹性IP、端口转发、负载均衡等网络服务；

6、存储管理要求：

- 支持对接主流存储，云平台支持对接本地存储、NFS存储、共享存储、Shared Block存储、分布式存储等后端存储

- 支持Shared Block主存储创建的云主机或云盘设置精简置备或厚置备；

- 支持添加iSCSI/FC协议存储，添加iSCSI服务器时，支持自动在线扫描并发现磁盘和自动配置iSCSI发起等操作；

- 支持FC-SAN透传和iSCSI透传，直观的展示透传的FC存储，并可将透传的块设备加载到云主机；

- 支持配置存储心跳网络，能够作为云平台高可用判断依据；

- 支持云盘在线限速，对云盘读和写分别设置QoS；

- 支持云盘规格的创建、启用、停用、全局共享、全局召回、云盘规格QoS、删除；

- 支持共享云盘，将一块云盘共享给多个云主机使用；

- 支持对已添加的ImageStore类型的镜像服务器，获取该镜像服务器中URL路径下的已有镜像文件；

- 支持对镜像服务进行数据清理操作，清理无效数据，释放存储空间；

- 支持镜像仓库间的镜像互传，可以跨区域使用；

- 支持在同一管理节点下不同镜像仓库间的镜像同步，支持将一个或多个镜像仓库中的镜像同步至指定镜像仓库；

- 支持云平台内云主机跨同类型主存储的冷迁移；

- 支持云主机跨不同类型主存储的热迁移；

- 支持对UI界面显示存储迁移保留的原始数据，支持清理操作；确保存储迁移后的数据完整无损时，可手动清理数据，释放存储空间

- 支持对计算规格或云盘规格进行参数配置，实现不同类型磁盘的属性区分；

- 支持对块存储厚置备云盘进行快照容量精简；

7、云平台升级、管理要求

- 支持云平台从低版本到高版本的无缝升级，支持任意跨多版本升级；

- 支持在十分钟内完成版本升级并恢复云平台正常运行；

- 支持多物理机管理节点高可用，采用主备方案，某个管理节点故障后能迅速切换到另一个管理节点，保证业务正常运行；

- 支持在所有管理节点失效到最后一台时云平台仍然可以提供服务；

- 支持管理节点高可用监控与健康状态查询，并提供仲裁IP不可达、双管理节点数据库不同步默认资源报警器；

- 支持云平台断电自恢复能力，物理服务器在异常断电并加电开机恢复电源后，所有云平台服务能够自动恢复正常，并对外提供服务；

- 支持云平台创建并管理多个区域，每个区域支持创建独立的集群、主存储、网络等资源；

- 支持单集群支持管理物理主机数量达到1000台，总管理物理主机数量达1000；

- 支持对集群内管理的物理机实时查看物理机全部CPU使用率、物理机全部内存使用百分比、物理机全部网卡出入速度和物理机全部磁盘读/写IOPS；

- 支持对集群内管理的云主机实时查看云主机全部CPU使用率、云主机全部内存已用百分比、云主机全部网卡出入速度和云主机全部磁盘读/写IOPS；

- 支持通过文本编辑器方式和本地上传方式创建资源栈模板，并支持创建、查看、修改、删除、预览操作；

- 支持可视化拖拽资源方式创建资源栈模板，支持预览模板、生成资源栈、另存为资源栈模板；

- 支持物理机、云主机、路由器、虚拟IP、三层网络等多种资源排序，并可自定义不同时间段查看；

- 支持对云主机、路由器、物理机在自定义时间段查看，支持指定资源范围，对云主机、路由器、物理机CPU使用率、内存使用率、磁盘读速度、磁盘写速度、网卡入速度、网卡出速度、网卡入包率、网卡出包率、网卡入错误速率、网卡出错误速率进行过滤分析排序；

- 支持对三层网络在自定义时间段查看，支持指定资源范围，对三层网络已用IP数、已用IP百分比、可用IP数、可用IP百分比行过滤分析排序；

- 支持对CPU、GPU、内存、系统云盘、数据云盘、公网IP计费单价，其计费单价支持秒、分、小时和天；

- 支持基于账户进行计费，统计账户各项目消费情况；

- 支持对计费货币符号进行全局设置，支持的货币单位包括人民币、美元、欧元、英镑、澳元、港元、日元等；

- 支持对云主机、路由器、镜像、镜像服务器、系统数据目录、物理机、三层网络、云盘、虚拟IP、主存储、监听器和项目资源等多种监控对象的单个资源或全部资源进行监控；

- 支持创建报警器自定义报警级别，方便云平台用户关注最紧急的报警消息；

- 支持邮件/钉钉/HTTP应用/阿里云短信/Microsoft Teams等多种接收端；

- 支持在邮箱接收端和阿里云短信接收端添加多个接收端地址；

- 支持监控大屏，支持对系统时序数据进行监控，例如云主机内存使用率、物理机CPU使用率等；

- 支持展示GPU/vGPU的使用量，方便用户实时掌握云平台GPU/vGPU设备的使用情况；

8、平台功能要求：

- 支持通过UI自定义云平台logo、云平台登录页标题、首页标题、监控大屏标题等；

- 支持第三方用户/平台在云平台上通过Access Key访问云资源，支持配置Access Key ID和Access Key Secret作为用户身份标识信息

- 支持设置登录密码复杂度，支持自定义设置密码长度范围，并使用数字、大小写和特殊字符组合的密码策略；

- 支持动态验证、双因子认证等安全登录方式，额外增加安全码身份验证，进一步增强账号安全；

- 支持登录IP黑白名单，实现对访客身份的识别和过滤，提升云平台访问控制安全；

- 支持对操作日志进行查看操作描述、任务结果、操作员、登录IP、任务创建/完成时间，以及操作返回的消息详情，实现更细粒度管理，且支持CSV格式导出；

- 支持在全局设置中对管理节点日志保留时间以及保留容量进行按需设置；

- 支持云主机的所有者或所属项目进行修改，与云主机相关的网络、虚拟硬盘等资源的所有者也一起被修改；

- 提供应用中心管理功能，支持添加包括存储、数据库、安全、IaaS、PaaS、SaaS类型在内的应用插件；

- 支持所有资源的审计查询，用户能对该资源的所有操作行为审计，有效保障用户在云环境下核心数据的安全；

- 支持对审计查看调用API名称、消耗时间、任务结果、操作员，任务创建/完成时间，以及API行为的消息详情，且支持CSV格式导出；

- 支持自定义组织架构并以组织架构树的方式呈现，灵活匹配组织管理需求；

- 支持组织架构树查看权限，管理员可以看到云平台所有组织架构树，普通成员仅能看到所属组织架构架构树；

- 支持创建多个顶级部门并在一个顶级部门下添加多级子部门；

- 支持添加、删除组织，设置、取消部门负责人，创建、删除子部门，添加、移除用户操作；

- 支持以项目为导向进行资源规划，可为一个具体项目建立独立的资源池；

- 支持对项目进行管理，包括创建、删除项目，启用、停用项目，设置、取消项目负责人；

- 支持对项目内人员和资源进行管理，包括添加、移除成员，修改成员权限，启用、停用资源，恢复过期项目，加载、卸载部门；

- 支持创建、删除项目模板，支持使用项目模板定义的配额来快速创建项目；

- 支持在项目中创建成员组，对项目成员进行分组管理并以成员组为单位赋予角色，进行权限控制；

- 支持对项目中的云主机、云盘、网卡设置QoS，项目成员修改QoS上限不能超过管理员设置的值；

- 支持添加、删除用户，修改用户名、密码、个人信息，加入、退出部门，加入，退出项目；

- 支持以模板导入方式创建用户，支持通过模板将用户的组织架构关系以及所属项目信息同步导入；

- 支持通过自定义角色为用户赋予权限，以使能其调用相关API进行资源操作的能力；

- 支持为用户赋予内置监控大屏角色以实现登录即跳转监控大屏页面；

- 支持基于资源的图形界面权限管控，管控粒度可达页面和按钮；

- 支持分解超级管理员的超级权限，平台的资源管理、权限管理、审计管理分别由不同管理员负责；

- 支持添加AD/LDAP服务器，支持从AD服务器自动化批量导入第三方用户/组织至云平台；

- 支持根据映射规则从AD服务器将第三方用户/组织架构映射到云平台的用户/组织架构中；

- 支持自定义过滤规则，过滤不需要同步的用户；

- 支持项目成员对云平台资源提出工单申请，支持项目成员创建、撤回、重新打开以及删除工单；

- 支持管理员或项目负责人审批、通过并部署工单或驳回工单，审批通过后，资源可自动部署成功并分发到项目中；

- 支持创建自定义工单流程，自定义工单流程支持将项目成员添加到各审批环节，最终由管理员或项目负责人进行一键审批；

- 支持多种工单类型，包括申请、删除云主机，修改项目周期、云主机配置、项目配额；

- 支持管理现有数据中心中的VMware虚拟化环境，支持以vCenter为单元对其下资源进行手动或自动周期性数据同步；

- 支持按vCenter区分查看云主机、云盘、镜像等资源，支持以层级形式形式展示vCenter资源池以及资源池下的云主机；

- 支持显示vCenter资源池的CPU容量限制、内存容量限制等资源配额信息；

- 支持在被纳管的vCenter资源池中创建、删除、加载、卸载云盘；

- 支持在被纳管的vCenter资源池中添加、启用、停用、删除镜像；

- 支持对纳管后的vCenter资源池云主机执行创建、启动、停止、重启、暂停、恢复、关闭电源等全生命周期管理操作，和迁移、克隆、修改计算规格、设置高可用、打开控制台、设置控制台密码等操作；

- 支持纳管vSwitch/dvSwitch，支持创建VPC网络和扁平网络，VPC网络支持所有ZStack 网络服务；

- 支持VMware vCenter的监控告警功能，用户可直接在云平台界面上观测到对vCenter 虚拟机的监控；

- 支持采集ESX云主机的CPU、内存、存储和网络运行数据，提供图形可视化；

- 支持VMware vCenter环境的多租户管理，同时须支持工单申请云主机、自定义审批流程；

- 支持普通账户/租户管理vCenter资源池的云主机、云盘、镜像和管理员设置的共享网络；

- 支持普通账户/租户使用虚拟IP、弹性IP、端口转发和负载均衡等高级网络服务；

- 支持在普通账户或租户视角的首页分别展示vCenter资源池的资源使用量；

- 支持为云主机、云盘和管理节点数据库创建备份任务，支持云主机的整机备份，支持查看备份进度；

- 支持远端备份服务器，包括异地备份和阿里云备份服务器两种类型；

- 支持灵活定义定时增量及全量备份，备份间隔可指定小时、天、周，最小备份间隔可达到15分钟，支持配置保留备份保留天数，以健康利用备份存储空间；

- 支持设置独立备份数据网络，支持设置备份任务的网络QoS和磁盘QoS，保证备份服务不影响正常业务服务质量；

- 支持使用已有镜像仓库或新建服务器作为本地备份服务器，选择新建服务器可实现与原有镜像仓库形成主备模式，故障后无缝切换；

- 支持本地和远端备份服务器空间释放，清理已被彻底删除的无效备份数据；

- 支持虚拟带库和物理带库作为备份目标（需带库提供文件系统挂载软件，如ltfs）

- 从本地云主机，云盘的本地或远端备份数据还原资源时，支持新建资源以及覆盖原始资源；

- 支持通过数据库的本地/远端备份数据一键（本地云平台正常运行时）或Wizard引导界面的方式还原数据中心；

9、裸金属集群要求：

- 支持创建裸金属集群管理物理裸机，包括通过IPMI网络添加裸金属设备，裸金属设备远程电源管理，裸金属主机添加网络配置，打开裸金属设备控制台等；

- 支持使用ISO镜像为裸金属设备安装操作系统，或通过独立部署PXE服务器批量无人值守安装裸金属主机操作系统；

- 支持运行主流Linux操作系统的裸金属主机内部负载实时监控，在UI界面可查看裸金属主机CPU、内存、磁盘、网卡的各项性能指标；

- 支持创建弹性裸金属集群，支持添加任意x86架构的服务器作为裸金属集群节点，按裸金属节点或按裸金属规格为弹性裸金属实例提供计算资源；

- 支持创建IPv4类型的部署网络为弹性裸金属集群中裸金属节点提供PXE服务，部署网络支持设置网关以连接其他网络；

- 支持为弹性裸金属集群加载一个或多个网关节点作为裸金属节点的网络流量转发节点，为裸金属实例提供二三层网络互通，安全访问控制，NAT等网络服务能力；

- 支持通过网关节点接管主存储，并为弹性裸金属实例分配主存储；

- 弹性裸金属网关节点提供iPXE服务、DHCP服务等，可为弹性裸金属实例下发配置；

- 支持弹性裸金属实例生命周期管理（启动、停止、重启、关闭电源等）操作和类似云主机的高级操作（打开控制台、绑定标签、修改弹性裸金属实例密码等）；

- 支持弹性裸金属实例使用云平台中的虚拟网络（扁平网络、VPC网络）作为业务网络，和使用VPC网络提供的弹性IP网络服务；

- 支持弹性裸金属实例使用云平台中的Shared Block主存储来存储数据，可使用虚拟云盘作为系统盘和数据盘；

- 支持创建弹性裸金属镜像，为弹性裸金属实例创建的镜像可用于创建新的实例；

- 支持指定某个计算节点为专用迁移服务器，云主机不会被调度到此节点，从而提高迁移效率

- 支持设置独立的迁移网络，支持设置迁移任务QoS，保证迁移过程不影响正常业务；

- 支持多种操作系统的云主机进行V2V迁移，包括RHEL、CentOS、SLES 、Ubuntu、Windows等；

- 支持将已接管的vCenter中云主机进行一键式批量的V2V迁移，迁移后置备方式保持不变；

- 支持迁移VMware云主机时启用压缩模式，迁移过程中的文件在源主存储中压缩保存，提高空间利用率；

- 支持将任意基于KVM云平台的虚拟机热迁移到当前平台，迁移过程不需要停止虚拟机，并且迁移过程可进行监控和管理；

- 支持迁移KVM云主机和加载的数据云盘，支持修改CPU、内存配置；

10、容器、数据库及运维安全要求：

- 支持多网卡扩展，容器与虚拟机网络互通，提升了容器网络性能和安全性。

- 支持图形化页面应用替换升级、滚动升级、灰度升级和回滚等。

- 支持并提供服务实例管理：自助订购、使用、删除、伸缩、更新、负载均衡等服务实例生命周期管理。

- 支持windows和linux镜像，兼容不同类型的操作系统，满足多种场景。

- 支持对接外部harbor平台，并且支持全局设置共享给项目，满足多个租户共享harbor。

- 支持自定义UI，可以自定义平台名称、logo、浏览器favicon等，为客户环境提供充分的个性化选项。

- 为充分提高资源利用率，需支持原生HPA生命周期管理，通过监控不同类型资源的资源指标进行弹性扩缩容。

- 支持添加Ceph、local、nfs等存储类型作为存储类，以及支持自定义回收策略，以保证与基础设施的兼容性。

- 支持容器组的编辑包括附属到已有应用、端口映射、环境变量、监控检查、部署类型等，以及支持容器组的删除、创建等生命周期管理。

- 集群支持None、Flannel、Calico、Cannal、Weave等常用网络插件，且可以进行在线变更。同时为保证性能需支持扁平网络。

- 为保证兼容性和稳定性，容器管理模块须与基础设施联动，需要支持添加同一厂商的云平台作为主机基础设施提供商，设置网络、镜像参数等作为集群模板。

- 支持多种数据库能力：包括MySQL主备集群，MySQL MGR集群， Redis集群， SQL Server Awalys on集群，Oracle ADG集群等，满足多种场景。

- 基于kubernetes平台构建，部署和分发的云原生DBaaS服务。

- 平台集成智能巡检功能，支持集群系统巡检和租户巡检两个维度。

- 支持企业级数据库备份，可备份到NAS，主机存储或S3兼容存储。

- 支持在线修订安全机制，例如访问安全，数据库账号管理。

- 支持Linux平台部署，支持Mysql和基于时间序列的文本存储。

- 支持自定义portlet，支持资源可用性portlet，并且按照不同颜色显示可用性；支持资源TopNportlet，支持定制不同时间段内的告警统计portlet，并且按照不同告警级别进行显示和统计；支持告警列表portle，同时显示告警信息，支持portlet拖拽更换位，portlet放大缩小，添加/删除portlet，支持多屏模式（四模式可自由切换）。

- 支持提供GET/POST相关请求类型的监控，支持指定接口轮询时间，最小可达到5s/次；支持设置分时基线和阀值，根据返回值匹配进行告警。

- 支持国产化适配，支持达梦数据库监控。

- 支持网络自动发现，和灵活的自定义拓扑。

- 支持将物理机/虚拟机/云主机整机备份成云主机镜像，支持精简块级备份，备份有效的数据块。

- 支持 LVM 卷，加密系统等镜像级备份。

- 支持最少秒级到小时级的增量复制间隔。支持业务系统的配置，口令，驱动等变化升级都能同步复制，确保生产与容灾业务环境实时一致性。

- 支持数据库集群块级复制技术，可以实现 Oracle RAC 等集群整体块级复制。

- 支持Windows，Linux，中标麒麟，银河麒麟系统等操作系统；支持达梦，人大金仓等国产数库的备份。支持对物理机，openstack， vmware ，阿里云，腾讯云，华为云等平台的备份。

- 支持业务整机异机恢复；支持卷远程挂载恢复；支持 iscsi 挂载恢复；支持整机恢复，支持天翼云，阿里云，华为云等。

- 支持登录防护，包括以系统账号为粒度的异常登录防护、支持五个任意维度（任意IP，任意域名，任意计算机名，任意时间）的系统登录访问策略设置。

- 支持对文件HASH、IP、域名、邮箱等IOC指标进行动静态鉴定，通过和云端威胁情报进行碰撞，实时返回威胁结果。

- 支持对外联IP、DNS解析、可疑文件进行实时情报鉴定，实现风险一站式实时监测。

- 支持对windows系统提供内核级的数据防护能力，保护文件不被恶意修改、加密等，可自定义配置保护的文件及目录，支持设置例外进程。

- 支持提供专门的针对未知勒索病毒的防御引擎，并提供功能开关项。对于未知勒索病毒确保无法加密，同时支持白名单设置。

- 支持部分病毒感染文件的修复功能，对于二进制文件可剥离感染部分，保证应用正常使用。

- 支持病毒库、补丁库的离线升级及在线升级；支持管理平台、终端软件安装包、终端软件更新包、系统漏洞库、弱口令库的离线升级。

- 管理平台支持一键设置客户端卸载密码、一键卸载监控端、一键解除绑定、一键停止/恢复所有防护、一键关闭/重启主机、一键重启客户端、一键迁移资产。

- 支持对USB接口、串口/并口、1394控制器、PCMCIA等接口的控制。

- 厂商漏洞特征库大于55000条，CVE漏洞库不少于54000条；提供详细的漏洞描述和对应的解决方案描述；漏洞知识库与CVE、CNNVD、Bugtraq、CNCVE、CNVD等国际、国内漏洞库标准兼容。

- 具备弱口令扫描功能，支持弱口令扫描协议数量≥22种，包括FTP、SMB、RDP、SSH、TELNET、SMTP、IMAP、POP3、Oracle、MySQL、MSSQL、DB2、REDIS、MongoDB、Sybase、Rlogin、RTSP、SIP、Onvif、Weblogic、Tomcat、SNMP等协议进行弱口令扫描，允许用户自定义用户、密码字典。

- 支持相同IP不同端口同漏洞的结果明确给予端口标识。

- 扫描结果在产品界面中支持查看目标应用返回的软件版本，方便与漏洞描述对比进行漏洞验证。

- 支持授权管理，对已知用户名、密码的资产可预先进行配置存放至授权管理，再下发扫描任务时能对该部分资产的授权信息同步。

- 分布式部署支持随机分配扫描引擎，也可指定扫描引擎。

- 支持多级中心部署，查看所有下级控制中心的资产部署情况以及风险数据。

- 云平台需提供原厂认证销售资质证明，并加盖厂商鲜章。

- 云平台厂商提供软件著作权。

- 云平台具备自主知识产权，核心代码开源（需提供需提供原厂公司官网下载地址截图）。

- 私有云平台需通过可信云虚拟化平台（先进级）认证，提供认证证书复印件。

- 私有云平台需入围“中央国家机关2021年虚拟化及虚拟化管理软件协议供货采购项目”，提供中标证明材料。

- 私有云平台可配置支持x86、ARM、MIPS、Alpha等多种CPU架构体系，能够管理和交付多种CPU架构体系下的虚拟机，支持国产处理器，支持飞腾、兆芯、海光、鲲鹏、龙芯、申威处理器。（提供与以上国产处理器产品兼容互认证明）

- 兼容现有市场上主流国产服务器，支持泰山、中科曙光、浪潮、长城等国产服务器。

- 兼容现有市场上主流国产操作系统Host OS，包括银河麒麟、深度、统信UOS、中标麒麟等。

- 兼容现有市场上主流国产存储产品，包括宏杉存储、同有存储、创新科分布式统一存储等。

- 兼容现有市场上主流国产数据库和国产中间件产品，国产数据库包括达梦数据库、人大金仓、热璞数据库等；国产中间件包括中创应用服务器软件、BES应用服务器软件、金蝶天眼应用软件等。

- 本次提供12颗物理CPU授权，一套云管平台，3个计算节点。

11、云计算节点要求：

（1）4U机架式，标配原厂导轨；

（2）Intel Xeon SP系列处理器，单颗CPU核心数量不少于16核、主频不少于2.3GHz，可支持最高125W处理器；

（3）CPU实配数量：4颗；

（4）内存实配不少于384GB 2666MHz DDR4内存，可扩展数量最大支持48根DDR4内存，支持RDIMM或LRDIMM，最大支持3.0TB/6TB内存，支持24个NVDIMM，单条16GB，最大384G；

（5）实配硬盘：2块480G SATA SSD固态硬盘；

（6）配置不少于8个2.5寸热插拔硬盘槽位，最大可扩展至不少于48块2.5寸热插拔硬盘，支持20个前置2.5寸可热插拔NVMePCIe SSD；

（7）支持标准PCIe阵列卡，配置12Gbps SAS磁盘阵列控制器，支持Raid0/1/10/5/50/6/60, Raid 1/10 ADM 3盘镜像，调整缓存读写比例等功能。4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护不受时间限制；

（8）支持双M.2卡配置Raid1，作为操作系统安装盘；支持SD卡做启动盘；

（9）IO扩展插槽不少于7个PCI-e 3.0全高插槽，可扩展至不少于16个全高标准PCI-e插槽，支持4个双宽全长企业级GPU；

（10）标配1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。本次配置4个1G-BaseT 多功能以太网接口，配置2块 Ethernet 10Gb 2-port 562S-SFP+ Adapter（含两个模块）；

（11）4个1600W铂金版热插拔冗余电源；支持4个电源；支持240VDC；

（12）热插拔冗余风扇；

（13）配置1Gb独立的远程管理控制端口，配置虚拟KVM功能, 实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟软驱、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器健康日记、服务器控制台录屏/回放功能，能够提供电源监控，可支持动态功率封顶。主板内嵌操作系统导航安装环境，实现无物理光盘介质部署操作系统。内嵌4GB闪存空间，可存放日志及用户数据。支持联合管理功能，无需软件即可实现多台服务器统一管理，如监控硬件健康状况，固件升级等。免费提供升级工具，无需安装代理即可可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序。支持智能调优，提供预配置文件匹配工作负载*支持可信硅根，硬件信任根，保护主机固件支持从iLO5访问IP、阵列配置工具支持安全引导和安全启动支持固件检测及恢复；

（14）可配置机箱入侵侦测和安全面板；

（15）可选融合管理平台，支持服务器/存储/网络的集中统一管理。

二、分布式集群系统，1套。

1、总体要求：

- 拥有自主知识产权，非OEM产品，非联合产品（提供集群系统的自主知识产权证书、含证书编号）。

- 发明授权专利数不少于10个（提供专利证书）；

- 为保障未来灵活扩容需求，要求支持工业标准的x86 通用硬件，要求硬件不能限定品牌，不能限定硬件部件的型号及技术参数。升级、扩容的过程中用户可以选择自行增加硬件部件；支持统一存储资源池异构服务器；支持同一集群内同时支持块、文件、对象协议，同一集群内同时支持多个副本池和EC池。

2、数据可靠性要求：

- 支持2~6副本，支持在线修改副本数，支持根据拓扑节点设置权重（提供界面截图并加盖厂商公章）；

- 支持精简EC算法，以少量的冗余信息保证数据可靠性，比多副本机制获得更多的有效存储容量。支持2+1，4+2，4+2:1，8+2，8+2:1等多种纠删保护机制，块和文件支持全场景EC；混合池，对象支持EC（提供界面截图并加盖厂商公章）；

- 支持在线实时读写数据时做校验，防止静默数据错误；支持亚健康检测，通过聚类算法实现了对磁盘和网络的分析，自动检测集群中的坏盘和慢盘和网络故障，告警并自动隔离，保护集群稳定；

- 支持多数据中心级别的故障域；块和对象场景都支持通过延展集群的方式支持同城双活，自定义集群主副本位置，可手动切换，实现本地读优先，ISCSI和FC双活支持ALUA，客户端写本数据中心，不会造成跨数据中心写时延（提供界面截图或第三方测试报告截图，并加盖厂家公章）；

- 数据保护：支持将块数据备份到异地对象集群和Amazon S3、阿里云、腾讯云、电信天翼云等公有云；支持基于快照级别的异步复制功能，实现远程数据容灾，保证业务连续性（提供界面截图并加盖厂商公章）。

3、块功能要求：

- 支持iSCSI，FC，Local SCSI ，CSI和 RBD 原生访问；支持在KVM计算主机上聚合所有存储访问操作（提供界面截图并加盖厂商公章）；

- 支持OpenStack跨集群虚拟机和存储在线迁移，支持卷在线跨池迁移，可将原生ceph纳管并迁移（提供界面截图）；

- 支持无损快照技术，使用 ROW快照技术；支持一致性快照组；

- 支持iSCSI和FC的冗余链路，最大支持4路径MPIO，业务链路更安全，保障业务不中断，提高iSCSI路径的可靠性。支持iSCSI VIP高可用；

4、文件功能要求：

- 支持统一命名空间，分布式文件系统，所有网关同时挂载一个文件系统，单一命名空间支持EB级存储空间和百亿以上文件；

- 支持POSIX，NFS，CIFS，FTP，HDFS，CSI，AD，LDAP等协议，支持同一目录使用POSIX，NFS，CIFS，FTP，CSI 等多协议同时访问，数据互通（提供界面截图）；

- 支持文件系统在线扩容。已创建的命名空间支持按池扩容，避免存储池大规模扩容导致海量数据重平衡，进而长时间影响业务可用性（提供界面截图并加盖厂商公章）；

- 支持Kubernetes CSI接口驱动，支持NFS接口；

- 支持小文件聚合，将小文件聚合写入数据池，提升小文件的性能和容量利用率；

- 专用客户端直接部署在应用的Linux 主机上，采用私有协议和存储集群通讯，不需要分布式网关层处理IO，所有客户端均支持并发访问所有存储节点；

- 支持目录级ROW快照，支持手动快照和定时快照，瞬时快照，快照对性能的影响非常小，快照可以设置过期删除策略（永不删除和过期时间），定时快照支持分钟级的数据保护；

5、为满足院内未来资源升级需求，要求3节点交付块、文件及对象，对象功能要求：

- 支持海量小文件管理，支持针对海量小文件存取优化；聚合多个小对象为大数据块后整体写入，大大提升小文件存储的空间利用率；

- 支持分级存储：存储池分为不同的存储级别，至少支持4个以上存储级别；应用客户端根据数据性质或业务访问性能需要，在写入数据时指定存储级别，将数据存放到对应的存储池；支持在存储服务端设置存储级别匹配规则，让不同前缀、后缀的对象数据存入不同的存储级别对应的数据池，无需应用客户端写入数据时指定存储级别；客户端指定存储级别和服务端指定存储级别二者优先级可以配置；配置服务端指定存储级别优先时，对不满足规则的数据写入请求，可以拒绝写入；（提供系统界面截图并加盖厂商公章，并支持POC测试）

- 支持数据分层：支持设置数据分层策略，将本集群的数据分层到第三方存储系统，第三方存储系统至少支持3家不同的公有云厂商、兼容AWS S3的私有云、蓝光存储；支持将分层数据临时从第三方存储系统还原到本集群临时缓存；（提供界面截图并加盖厂商公章）

- 支持数据流动：业务根据数据访问需要，向存储系统下达数据流动指令，存储系统以近实时的方式完成数据从原有存储级别到指定存储级别的流动（提供系统界面截图并加盖厂商公章）；

- 支持对象回源：支持第三方S3对象、公有云或NAS存储利旧数据访问，当客户端访问本地对象存储时，如果本地存储中没有被访问的数据，可以通过回源规则从源站获取对应数据。支持重定向、代理、镜像、CDN四种回源模式，并可以直观统计和监控回源情况（提供界面截图并加盖厂商公章）；

- 支持数据纳管：支持新建存储系统统一对业务提供存储接入访问，能透明访问第三方存储系统的数据，实现数据纳管；

- 支持从现有业务的存储系统上迁移数据到新建对象存储系统，将生产业务无缝割接到新建对象存储系统，保证迁移过程中无业务中断；

- 支持Commvault S3云存储库认证和VeritasNetBackup云存储兼容性认证（提供官网认证链接及截图，并加盖厂家公章）。

- 支持多站点统一命名空间，通过跨多集群建立统一的用户和桶管理视图，桶中对象数据在多个站点间异步复制，实现数据异地容灾、就近访问、负载跨站点分布。数据桶需以存储桶为粒度，可以按需将数据同步到指定的数据中心，在本地数据中心就近读、写数据。一个桶可以跨十个站点做数据同步（提供界面截图并加盖厂商公章）；

- 对象存储桶支持多版本，开启多版本后，桶中的对象都以多版本形式存储（提供界面截图并加盖厂商公章）

6、客户端软件要求：

- 兼容主流的 windows、macos、linux 操作系统；

- 支持对象查询，快速查找并访问特定的对象数据、进行相应的操作，从而提高终端用户管理和使用对象数据的效率；

- 支持碎片整理，对桶中文件碎片的清理，有利于节省桶存储空间，提高列出桶中对象的效率；

- 支持断点续传，避免已经上传的分段重复上传，通过断点续传可以暂停低优先级的任务，让重要的任务优先进行；

- 支持自定义标签，利用标签将对象数据进行分组管理和归类更有利于搜索和批量操作；支持自定义元数据，通过自定义元数据，对全局文件或桶内文件进行精准查询；

- 支持文件夹下载：整个文件夹进行下载，提高使用效率及体验，支持多个文件或文件夹一键批量下载，提高使用效率及体验。

7、硬件平台要求：

本次配置3个节点，每节点配置如下：

- CPU：配置2颗Intel Xeon 4210R CPU；

- 内存：配置不少于96G内存；

- 硬盘：配置不少于2块Intel S4510 480GB SSD；配置不少于2块Intel S4610 960GB SSD；配置不少于10块6TB 7.2K RPM SATA硬盘；

- RAID卡：配置一块SAS RAID卡，支持RAID0、1、10、直通模式等；

- 网卡：配置2块双口万兆网卡（含模块）；

- 其它：配置冗余电源及线缆，含导轨。

8、其他要求：

- 为保障业务连续性和后期双机房灾备，本次采购集群必须支持分别部署同院区两个数据中心，要求实现业务连续性（RTO=0,RPO=0），中标后提供现场断电测试。

9、安装部署以及质保要求：

- 提供原厂安装部署服务，提供软硬三年质保。

三、内网交换机技术要求：

交换容量2.56Tbps，转发率360Mpps，24个万兆SFP+光口,1USB端口；支持IRF2虚拟化堆叠不少于9台；支持Openflow1.3.1；支持QINQ，VLAN（4096）；支持DHCP Server；支持STP/RSTP/MSTP协议、ERPS以太环保护协议（G.8032）；支持IPv4、IPv6静态路由，RIP等三层动态路由、策略路由、RIP v1/2、RIPng、等价路由、VRRP、OSPFv1/v2、OSPF v3、BGP、ISIS等增强三层路由协议；全面支持IPv6；支持数据中心VXLAN；支持支持OpenFlow 1.3标准；支持QoS/ACL；支持端口安全和认证、支持电源风扇告警；端口节能；配置2个QSFplus 接口；2台内网交换机做堆叠。

四、UPS要求：

额定容量:15KVA/12KW；电压：210—475VAC；频率：40—70Hz(50Hz和60Hz自适应)；相线：三相四线＋地线THDI	＜3％；输入功因	＞0.95；型式：阀控式铅酸蓄电池；备用时间：1小时；电压：220×（1±1％）VAC；频率：50/60Hz；相线：单相三线；额定输出功因：0.8；过载能力：125％ 10min；150%  1min；市电模式：90%；电池模式：90%；LED：UPS运转状态；警告装置：灯号闪烁；通讯接口：RS232，智能插槽。

# 第三部分、实施及服务要求

## 实施要求

- 本项目要求供应商项目实施期间至少提供一名开发工程师驻场开发，不少于二名原厂认证工程师现场实施。

- 项目实施工期，要求中标供应商自合同签订之日起，10个工作日内完成全部软硬件部署及定制开发工作。

- 提供数据迁移服务，将原有系统数据无缝迁移至新集群，迁移期间不影响应用系统数据运行，提供完善数据迁移方案。

## 质量服务保证

- 提供三年驻场服务，驻场服务包含：要求每周不少于2个工作日原厂认证技术工程师驻场运维，重大节日现场不少于2名原厂认证技术工程师保障运维。提供6*8在线巡检运维，每月出具运行报告。在系统维保期内，提供7*24小时的电话咨询和邮件服务。工作时间，30分钟内作出响应，1小时到达现场；非工作时间1小时内响应，2小时达到现场。厂家针对软硬件故障有相应的应急相应预案，技术工程师相对固定。

- 自验收合格之日起提供叁年（标书中特殊标注的按要求执行）免费维护、调试服务。

## 售后服务保证

- 须有明确的维保时间范围、联系人、电话，并且确保全天能联系到。

- 应对医院内部使用人员进行现场培训，提供全面的技术培训资料。

- 软硬件产品质保3年，3年内免费升级版本。

- 其他要求

⑴投标人须保证所提供产品具有合法的版权或使用权，本项目采购的产品，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标供应商负责，采购人不承担任何责任。

⑵中标后签订合同前须签订售后服务协议或由中标供应商提供售后服务承诺函。

⑶本项目为交钥匙工程，项目实施过程中所涉及的相关费用均由中标供应商负责。

四、付款方式

项目实施完验收合格后付全款。